## Slide 1: 项目十一 搭建DHCP服务器

## Slide 2
目 录
任务11.1 安装前准备
01
任务11.2 安装DHCP服务程序
02
任务11.3 配置DHCP服务
03
任务11.4 启动和停止DHCP服务
04
任务11.5 配置DHCP客户端
05

## Slide 3
任务11.1 安装前准备
01

## Slide 4
11.1.1 了解DHCP服务
DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol，动态主机配置协议）指的是由服务器控制一段IP地址范围，客户机登录服务器时就可以自动获得服务器分配的IP地址和子网掩码，它提供了即插即用联网的机制，这种机制允许一台计算机加入新的网络和获取IP地址而不用手工参与。

## Slide 5
11.1.1 了解DHCP服务
DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol，动态主机配置协议）指的是由服务器控制一段IP地址范围，客户机登录服务器时就可以自动获得服务器分配的IP地址和子网掩码，它提供了即插即用联网的机制，这种机制允许一台计算机加入新的网络和获取IP地址而不用手工参与。

## Slide 6
11.1.2 熟悉DHCP的工作流程
DHCP是典型的客户端/服务器模式，由客户端向服务器发出获取IP地址的申请，服务器接收到客户端的请求后，会把分配的IP地址以及相关的网络配置信息返回给客户端，以实现IP地址等信息的动态配置。工作过程如下：
1. DHCP客户端启动时，由于没有IP地址，会自动发送一个discover报文。网络上所有支持TCP/IP的主机都会收到该DHCP Discover报文，但是只有DHCP Server会响应该报文。
2. DHCP Server收到discover报文后，通过解析报文查询dhcpd.conf配置文件，将从未出租的IP地址中选出一个，并将带有相关配置参数的DHCP Offer消息以广播的形式发往发送请求的客户端。

## Slide 7
11.1.1 了解DHCP服务
DHCP分为服务器端和客户端两部分。DHCP自动配置网络参数具有诸多优点：
1. IP地址由DHCP服务器自动分配给每一台计算机，确保每一台计算机都使用正确的配置信息，减少了IP地址冲突的可能性。
2. 使用DHCP服务器能大大减少配置消耗的资源和重新配置网络上计算机的时间，服务器可以在指派IP地址时配置所有的附加配置值。
3. 维护工作量小，减轻了管理员的工作负担。
4. 大部分路由器可以转发DHCP配置请求，因此互联网的每个子网并不都需要DHCP服务器。

## Slide 8
11.1.2 熟悉DHCP的工作流程
3. 当DHCP客户端收到Offer报文时，知道在本网段中有可用的DHCP Server可以提供DHCP服务，因此，它会发送一个request请求报文，向该DHCP Server请求IP地址、掩码、网关、DNS等信息。
4. 当DHCP Server收到DHCP客户端发送的DHCP Request后，将向客户机发送一个包含IP地址和其他配置参数的DHCP ACK消息来告诉客户机可以使用此IP地址以及相关的参数。然后DHCP客户端即可将该IP地址与网卡绑定。另外其他DHCP Server都将收回自己之前为DHCP Client提供的IP地址。

## Slide 9
11.1.2 熟悉DHCP的工作流程
5. 在获得IP地址之后，DHCP客户端重新登录，以单播的形式发送一个以前的DHCP Server分配的IP地址信息的DHCP Request报文，当DHCP Server收到该请求后，会尝试让DHCP客户端继续使用该IP地址，并回答一个ACK报文。如果该IP地址已经被使用，DHCP回复一个NACK报文。当DHC客户端收到该NACK报文后，会重新发送DHCP Discover报文来重新获取IP地址。
6. DHCP Client续约阶段。DHCP获取到的IP地址是有租用期限的，租约过期后，DHCP Server将回收该IP地址，所以如果DHCP Client想继续使用该IP地址，则必须更新其租约。更新的方式就是，当当前租约期限过了一半时，DHCP Client会发送DHCP Renew报文来续约租期。

## Slide 10
任务11.2 安装DHCP服务程序
02

## Slide 11
11.2 安装DHCP服务程序
在CentOS Stream 9操作系统中，DHCP服务程序分为客户端程序和服务端程序，客户端程序为dhcp-client，默认已经安装；服务端成武为dhcp-server，用户在配置DHCP服务时，需要安装。安装DHCP服务器程序的过程如下： 1. 通过ping命令检查客户机和服务器之间能否通信。 2. 查看软件包是否安装。
[root@localhost ~]# rpm -qa|grep dhcp
此命令会列出系统中所有已安装的RPM包，并通过grep命令筛选出包含“dhcp”的软件包。如果执行以上命令没有提示信息，表示系统中未安装DHCP服务程序。

## Slide 12
11.2 安装DHCP服务程序
3. 检查软件源。确保你的系统软件源已正确配置，并且包含所需的软件包。可以通过以下命令更新软件源缓存：
[root@localhost ~]# sudo dnf clean all
[root@localhost ~]# sudo dnf update -y
4. 进行安装。
[root@localhost ~]# dnf install -y dhcp-server

## Slide 13
11.2 安装DHCP服务程序
5. 检查安装结果。
执行步骤命令查看DHCP服务是否已经安装完毕
[root@localhost ~]# rpm -qa|grep dhcp

## Slide 14
任务11.3 配置DHCP服务
03

## Slide 15
11.3 配置DHCP服务
dhcpd点conf 是 DHCP 服务器的核心配置文件，用于定义如何为客户端分配 IP 地址及其他网络参数。dhcpd.conf文件对关键字严格区分大小写，每行除了括号以外都必须以分号结束。以井号开始的航表示该航为注释行。格式如下。
全局选项/参数; //这些选项/参数全局有效并位于声明之上
声明{
选项/参数; //这些选项/参数局部有效
}
1.了解DHCP 配置文件

## Slide 16
11.3 配置DHCP服务
全局选项/参数; //这些选项/参数全局有效并位于声明之上
声明{
选项/参数; //这些选项/参数局部有效
}
1.参数：表明如何执行任务、是否要执行任务、将哪些网络配置选项发送给客户，常用参数如下：
defaults-lease-time：默认租约时间，单位为秒。
例如：default-lease-time 21600 ，表示默认租约时间21600秒。
max-lease-time：最大租约时间，客户端超过租约但尚未更新IP时最长可以使用该IP的时间。例如：max-lease-time 43200表示最大租约时间43200秒。
ddns-update-style：配置DHCP-DNS互动更新模式。
hardware：指定网卡接口类型和MAC地址。
server-name：通知DHCP客户服务器名称。
get-lease-hostnames flag：检查客户端使用的IP地址。
fixed-address ip：分配给客户端一个固定的地址。
authritative：拒绝不正确的IP地址的要求。

## Slide 17
11.3 配置DHCP服务
全局选项/参数; //这些选项/参数全局有效并位于声明之上
声明{
选项/参数; //这些选项/参数局部有效
}
2. 选项：用来配置DHCP可选参数，全部用option关键字作为开始。
option routers：为客户端设置默认网关。例如：option routers 192.168.1.1
option subnet-mask：为客户端设置子网掩码。
例如：option subnet-mask 255.255.255.0
option domain-name：为客户端指明DNS名字。
option domain-name-servers：为客户端指明DNS服务器的IP地址。
option time-offset：为客户端设置和格林威治时间的偏移时间，单位是秒。
option ntp-server：为客户端设置网络时间服务器IP地址。
option host-name：为客户端指定主机名称。若客户端使用Windows，则不要选择host-name，即不要为其指定主机名称。
option broadcast-address：为客户端设置广播地址。

## Slide 18
11.3 配置DHCP服务
全局选项/参数; //这些选项/参数全局有效并位于声明之上
声明{
选项/参数; //这些选项/参数局部有效
}
3.声明：描述网络布局、提供客户的IP地址等。
shared-network：告知是否一些子网分享相同网络。
range：起始IP终止IP，提供动态分配IP的范围。
host：需要参考主机名。
group：为一组参数提供声明。
allow unknown-clients/deny unknown-client：是否动态分配IP给未知的使用者。
allow bootp/deny bootp：是否响应激活查询。
allow booting/deny booting：是否响应使用者查询。
filename：开始启动文件的名称，应用于无盘工作站。
next-server：设置服务器从引导文件中装入主机名，应用于无盘工作站。
subnet：描述一个IP地址是否
声明设置选项格式为：
subnet 子网ID netmask 子网掩码{
range 起始IP地址 结束IP地址; //指定可分配给客户端的IP地址范围
IP参数； //定义客户端的IP参数，如子网掩码、默认网关等
}

## Slide 19
11.3 配置DHCP服务
2. 配置dhcpd.conf文件
网络中有若干台计算机，在该网络中用Linux搭建DHCP服务器，实现自动分配IP地址的功能。需求如下：
网络中IP地址的网段：192.168.9.0。
子网掩码：255.255.255.0。
DHCP主机的IP：192.168.9.1/24。
DHCP动态分配的IP范围：192.168.9.80～192.168.9.180。
DHCP客户端的网关设置：192.168.9.1。
DHCP服务的配置文件是/etc/dhcp/dhcpd.conf，使用cat命令查看新的dhcpd.conf文件，执行下面命令
[root@localhost ~]# cat /etc/dhcp/dhcpd.conf

## Slide 20
11.3 配置DHCP服务
2.用vim编辑器打开/dhcpd.conf文件
[root@localhost ~]# vim /etc/dhcp/dhcpd.conf
根据需求修改文件，内容如下：
subnet 192.168.9.0 netmask 255.255.255.0{ //配置子网的网段和子网掩码
option routers 192.168.9.20; //设置默认网关IP地址
option subnet-mask 255.255.255.0;
option nis-domain "Scat. com";
option domain-name "Scat. com"; //设置主机名
option domain- name-servers 192.168.9.36; //设置默认DNS
option time-offset -18000; //为客户端指定和格林威治时间的偏移时间
range dynamic-bootp 192 .168.9.80 192.168. 9.180;
//设置可自动分配的IP地址范围
default-lease-time 691200; //默认租约时间
host ns {
next-server marvin. centos. com;
hardware ethernet 12:34:56:78:AB:CD;
fixed-address 192.168. 9.60; //设置特殊用途的IP地址
}
}

## Slide 21
任务11.4 启动和停止DHCP服务
04

## Slide 22
11.4 启动和停止DHCP服务
DHCP服务遵循一般的服务启动、停止规范，下面将具体讲解 DHCP服务的启动、重启和停止操作。
1.启动DHCP服务
[root@localhost ~]# sudo systemctl status dhcpd
如果服务正常运行，会显示active (running)状态

## Slide 23
11.4 启动和停止DHCP服务
DHCP服务默认端口为67，通过netstat -anpu | grep :67检查UDP 67端口是否监听
[root@localhost ~]# netstat -anpu | grep :67

## Slide 24
11.4 启动和停止DHCP服务
2. 重启DHCP服务
DHCP服务的重启操作类似其启动操作，停止并重新启动该服务的命令如下：
[root@localhost ~]# systemctl restart dhcpd.service
.3 停止DHCP服务
DHCP服务的停止方式也类似其启动操作，停止该服务的命令如下：
[root@localhost ~]# systemctl stop dhcpd.service

## Slide 25
任务11.5 配置DHCP客户端
05

## Slide 26
11.5.1 配置Linux下的DHCP客户端
CentOS Stream 9默认使用NetworkManager管理网络连接。
1.通过nmcli命令行工具配置DHCP客户端
首先，查看连接名称，输入如下命令：
[root@localhost ~]# nmcli connection show
结果显示：
NAME UUID TYPE DEVICE
ens160 71ea37af-9dfa-354b-aaeb-cb5cfda1c82f ethernet ens160
lo 59515c7b-21d2-4824-9e9f-de948d7556d9 loopback lo

## Slide 27
11.5.1 配置Linux下的DHCP客户端
然后，使用mcli命令行工具配置DHCP客户端。
[root@localhost ~]# nmcli connection modify "ens160" ipv4.method auto
[root@localhost ~]# nmcli connection up "ens160"
说明：
ipv4.method auto 表示使用DHCP自动获取IP地址。
"ens160" 是连接名称。
运行后，显示连接已激活

## Slide 28
11.5.1 配置Linux下的DHCP客户端
2.通过图形界面
（1）系统“桌面”单击鼠标右键，选择设置。
（2）在打开的窗口选择“网络” →选择连接 →点击齿轮图标

## Slide 29
11.5.1 配置Linux下的DHCP客户端
（3）在IPv4选项卡中选择“自动（DHCP）”

## Slide 30
11.5.2 配置Windows下的DHCP客户端
在Windows 10中，DHCP客户端功能是默认启用的，系统会自动通过DHCP协议从路由器或DHCP服务器获取IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器等网络配置。但如果需要手动检查、验证或重新配置DHCP客户端，可以按照以下步骤操作：
1. 确认DHCP客户端是否已启用
（1）打开网络适配器属性
（2）检查IPv4配置
2. 手动释放和续租DHCP地址
3.验证结果